无刷电机控制器说明书

1．简介

我公司研制的系列新型大功率永磁无刷电机驱动  器，可应用于清洁车辆、货运三轮车、旅游观光车、高尔夫球车或其他电动工具的速度控制,它具有以下功能特点：

- 方波电压PWM调制方式，10~16KHz载波频率。

- 采用独特的驱动电路。

- 采用高性能MOS管,提高控制器的可靠性。

- 无级变速和反转识别功能。

- 具有过热保护功能，使控制器在过载运行时可以有效得到保护。

- 过流保护功能。

- 适用电机类型：三相有位置传感器（60°或120°）的永磁无刷电机（BLDC）。

2．主要技术指标及产品功能

（1）绝缘电阻：各端子对外壳>100MΩ。

（2）电机转速要求：500~2000r/min(依电机参数定)。

( 3 ) 环境温度：-10 ~ 45℃。

（4）过载能力：额定电流的2倍（1S）。

（5）输入电压：20—72VDC。

（6）保护功能：

欠压保护：39V±1V（48V）；48V±1V（60V）。

过温保护：控制器壳内底板最高温度≥75℃关断或电流减少。

堵转保护：最大电流持续1S保护，或根据用户要求设定。

（7）转把调速控制信号电压范围：1.2~4.2V。

（8）速度信号输出：脉冲信号或电压信号(可选)。

（9）防飞车功能。

（10）软启动功能（启动平稳）。

（11）启动噪音小。

（12）可供用户选择的功能：

高、低电平刹车、正反转功能（前进-空档-后退）、柔性制动、运行或故障信息的指示和报警等。

产品型号参照表：

| 产品型号 | 额定功率 | 额定电压 | 最大电流 | 欠压保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YD4880WB | 800W | 48V | 35A | 39±1V |
| YD48150WB | 1500W | 48V | 55A | 39±1V |
| YD48250WB | 2500W | 48V | 85A | 39±1V |
| YD60150WB | 1500W | 60V | 40A | 48±1V |
| YD60200WB | 2000W | 60V | 50A | 48±1V |

3、外形及安装尺寸

（1）产品外形尺寸：长X宽X高175X126X60（mm）(48V)

长X宽X高220X126X60（mm）(60V)

（2）可根据用户要求开发专用控制器。

（3） 产品安装尺寸见图一

图一

4、接线要求(建议采用接线排接线以防碰相或接触不良)

按附图二接线：接线顺序：       确认电锁关闭

接电机霍尔回路、主回路

接转把（转把处于回零状态）

接电源

检查接线（确认与接线图无误）

开电门锁

确认相序正确（空载电机旋转无异音）

5、安装及检查

启动车辆前先按如下步骤进行检查

- 车辆前后不要站人。

- 确认关断钥匙开关。

- 使用电绝缘工具。

- 按接线图连好线并检查确认无误（接线处必须连接可靠，因为电流较大，接线松会出现接线处发热）。

- 用万用表测量电瓶电压是否符合控制器电压要求。

注意连线上不能有碰相、短路现象。

- 打开钥匙开关，用万用表测量控制器转把电压是否是5V，是则缓慢旋动转把，同时观察车轮运转是否正常；不是5V则关断电源，检查连线。

注意控制器第一次通电后，旋转转把会有延时

滞后1-2秒运行（防止误动作）

- 空载运行正常（无抖动、无异音）后便可以试车运行了。

6、注意事项及故障诊断

- 控制器内部没有用户可以自行维修部分，不能私自打开控制器，打开控制器将不再享有保修权利。

- 控制器与电机在对相序时请务必断开电源，不能带电操作。

- 由于是大功率电机拖动,车速快、惯性大，请注意行车安全；若因违反操作规程造成的车辆损坏（包括控制器）、人身伤亡，本公司概不负责。

- 车辆行驶过程中,运行噪音比较大，请检查控制器与电机连接部分是否压紧，有无松动。

- 由于是大功率控制器,故请勿做堵转保护测试。

- 按说明书操作后控制器仍不能正常工作的请与厂家联系,  联系电话:  025-52769172  传真:  025-52769171

邮箱： yude@yudeok.com

# Text boxes

4*Ф6.5